# Приложение 1

Технические характеристики.

Беспроводная камера 2,4 ГГц (камеры для внутренней установки) - мини, микро

| Позиция | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Размер матрицы | дюйм | 1/3 дюйма CMOS |
| КМОП, общее число пикселей | пиксель | 628×582 (PAL) 510×482 (NTSC) |
| Горизонтальное разрешение | строки | 380 |
| Угол обзора | градусы | 62 |
| Минимальная освещенность | люкс | мини: 1,0 лк / F2.0 микро: 1,5 лк / F1.5 |
| Регулировка усиления | * | автоматическая |
| Частота | МГц | ISM 2400~2483 4 канала |
| Мощность передачи | мВт | 2 |
| Режим модуляции | * | частотная модуляция |
| Полоса пропускания | МГц | 18 |
| Источник электропитания | В (постоянный ток) | +8 |
| Потребляемый ток | мА | 80 (максимум) |
| Рабочая температура | °C | 0 \ +40 |
| Температура хранения | °C | -10 \ +50 |
| Рабочая влажность | RH (относит. влажность) | 85% |
| Размеры (ШхДхВ) | мм | мини: 36×25×28 микро: 28×24×22 |
| Вес | г | мини: 60 микро: 30 |
| Рабочее расстояние до приемника при отсутствии препятствий | м | 100 (минимум) |

# Приложение 2

Технические характеристики.

Беспроводной приемник 2,4 ГГц

| Позиция | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Частота приема | МГц | ISM 2400~2483 4 канала |
| Промежуточная частота | МГц | 480 |
| Режим демодуляции | * | частотная модуляция |
| Антенна | * | 50 ом SMA |
| Потери на входной клемме | dBm | ≤-55 |
| Чувствительность приема | dBm | ≤-85 |
| Уровень видеосигнала |  | сигнал/шум>38 дБ |
| Источник электропитания | В (постоянный ток) | +12В |
| Потребляемый ток | мА | 220 |
| Рабочая температура | °C | -10 \ + 40 |
| Температура хранения | °C/ | -20 - + 50 |
| Рабочая влажность | RH (относит влажность) | 85% |
| Размеры (ШхДхВ) | мм | 68×77,4×16 |
| Вес | г | 200 |